·

ß

产品数据手册（datasheet）

简介

QT4131-DSP板卡是一款处理架构采用FPGA+DSP的高性能的6U VPX采集处理板。板载4片高速ADC共8个采集通道，可支持8路采样率最高2.6Gsps/14Bit的模拟信号通道。板卡FPGA采用Xilinx公司KU系列的XCKU115-2FLVF1924I，DSP采用TI公司的TMS320C6678，ADC 选型为ADI公司的AD9689-2600。其中KU115搭配2组各4片16bit 4Gb的DDR4-2400 SDRAM，总容量4GB；C6678搭配1组4片16bit 4Gb的DDR3-1333 SDRAM，总容量2GB。前面板支持8个SMA或SMP连接器形式的模拟输入接口，1个时钟接口，1个RJ45千兆网口和1个J30J接口（包含DSP和FPGA的JTAG调试信号，包含4个GPIO和4路RS422信号）。

背板VPX连接器支持P0-P3、P6共5个接口。客户可以根据应用需求灵活地选择背板和系统需要的其他板卡。便于构建灵活、高效的开发及使用环境。

应用：

FPGA信号处理

高性能计算系统

测试测量快速环境搭建

工业自动化

（雷达/声纳）电子战

大物理实验中的数据记录

产品特性：

- FPGA默认为XCKU115-2FLVF1924I（也可根据需要选择XCKU085-2FLVF1924I），DSP选择TI的TMS320C6678，提供高性能高性价比的采集处理方案；

- 前面板对外提供8个SMA或者SMP形式的ADC接口，采样率最高2.6GSPS，精度14bit；

- 前面板对外提供1个SMA或者SMP形式的时钟接口，可支持参考时钟或者采样时钟切换；

- 前面板提供1路RJ45形式的千兆接口；

- 前面板提供一个J30J接口连接器，可支持DSP和FPGA的JTAG调试信号，包含4个GPIO和4路RS422信号；提供JTAG转接板，方便用户调试；

- FPGA搭配2组4GB的高速DDR4缓存；DSP搭配1组2GB的高速DDR3缓存；

- P0 端口12V独立供电，总功耗小于60W；

- P1 端口对外提供4路 4X SRIO，单通道传输速率可达5Gbps；

- P2 端口对外提供1路 4X PCIE，单通道传输速率可达5Gbps；

- P3 端口对外提供22路 LVDS 信号；

- P6 端口对外提供8路GPIO，4路RS422 信号；

- 标准6U尺寸VPX接口规范，支持多种协议；

结构图

系统主要由ADC模块、FPGA及DDR模块、DSP及DDR模块、配置及接口模块、电源模块以及VPX连接器部分组成。ADC模块由4片ADI的高速ADC芯片AD9689-2600与相应的时钟电路组成；FPGA及DDR模块包含1颗XCKU115-2FLVF1924I和2组共8颗16bit 4Gb的DDR4-2400 SDRAM；DSP及DDR模块包含1颗TMS320C6678和1组4颗16bit 4Gb的DDR3-1333 SDRAM；配置及接口模块支持FPGA和DSP程序的在线下载和SPI FLASH的烧写，以及各个对外接口的驱动，可以方便用户进行实时多算法处理的在线测试验证；电源模块采用单一12V供电，经过多颗电源转换芯片产生系统工作需要的各路电源；VPX连接器采用VITA推荐的TE型号，完全满足VITA规范。

FPGA资源:

XCKU115-2FLVF1924I，FLVF1924pin封装，资源丰富，性价比高；如需要其他选择，也可选择XCKU085-2FLVF1924I。

DSP资源:

TMS320C6678是TI公司的一款性价比非常高的DSP产品，使用者众多，下图为TMS320C6678的内部框图。

下图为TMS320C6678的内部资源简介图。

其他支持：

- FPGA的DDR4接口的测试例程；

- FPGA的ADC接口的测试例程;

- FPGA的SRIO接口的测试例程;

- DSP的千兆以太网和上位机测试例程；

- DSP的SRIO测试例程；

- DSP的程序烧写测试例程；

订货

| 版本 | 商业级 | 工业级 |
| --- | --- | --- |
| 导冷 | QT4131-DSP-CC | QT4131-DSP-CI |
| 风冷 | QT4131-DSP-AC | QT4131-DSP-AI |

# Text boxes

QT4131-DSP

基于FPGA和DSP的高性能

6U VPX采集处理板